## Slide 1: 电子线路设计与测试（二）
电子信息与通信学院 王振
wangzhen@hust.edu.cn

## Slide 2
1. 座位安排
按hub系统登记次序就座
2. 签到
3. 领万用表
按座位号码领相应号码的万用表
按座位号码到讲台签到(仪器故障说明）
每人将自己的桌面整理干净
4. 实验完毕后
值日内容：扫地、拖地、抹桌子并整理实验桌、板凳归位、清理万用表（按顺序摆整齐）
实验室有关规定
5. 每班安排4人值日
关闭万用表电源，将表笔线整理好，并按号码顺序放入柜中。

## Slide 3: 实验室有关规定
出现异常情况（如冒烟、异味等）及时报告老师并做相应处理，如切断电源等。
发现仪器有问题，报告老师，确认后在记录本上做好登记。
不能在实验室内吃东西、喝饮料。

## Slide 4: 实验室有关规定
教师授课时间按照学校有关规定执行，考虑到实验室管理方便，调整如下：
  秋冬季时间（10.1~4.30）
  上午 8:00~11:10 下午14:00~17:10
  晚上 18:30~21:40 中间休息10分钟
  夏季时间（5.1~9.30）
  上午 8:00~11:10 下午14:30~17:40
  晚上 19:00~22:10 中间休息10分钟
  每个单元实验时间结束时下课铃响，准时拉闸停电。

## Slide 5: 课前－预习
实验目的与要求
选择电路类型，确定元件参数
设计实验方法与步骤
设计实验表格
电路的可靠安装

## Slide 6: 课上－调试、测量、记录数据
搭建实验测试平台 — 测试方法的设计
观察实验现象与结果 — 仪器使用
记录实验数据与波形 — 仪器使用

## Slide 7: 课后－总结与分析，写实验报告
实验报告要求用报告纸书写，格式内容规范
对实验数据进行处理，绘制图、表或波形。
波形画在坐标纸上或实验报告纸上（需要画坐标系），还需记录波形的特征参数（如峰峰值、频率等）。
写出个人的实验心得、体会与建议

## Slide 8: 成绩评定
平时成绩：占40%
  电路设计、安装、测试成绩（以验收记录为准）
  实验报告成绩
  MOOC课程成绩 占10%
实验考试：占30％
笔试部分：占30％

## Slide 9: 关于平时成绩的说明
平时验收需三样齐全：预习报告（含设计电路）、实际电路、测试结果记录
采取抽查指标验收方式
每个同学验收哪一个指标由老师指定
验收时需演示测试方法和测试结果
回答老师的相关提问
在每个阶段如果提前完成实验，可以提前验收，通过验收后可以提前进入下一阶段实验
提前完成实验（含报告）将得到适当的奖励分，延期完成将扣分

## Slide 10: 本学期实验内容安排

## Slide 11: 电子线路设计与测试（二）
逻辑门和触发器

## Slide 12: 本阶段实验任务
（1）OC门（P158 任务7）；
（2）用触发器设计一个4进制计数器，再用与非门设计2-4线译码器（只能一个发光管亮）,实现流水灯电路。（P165 任务2 ） ；
提高：使用verilogHDL编程实现模16可逆计数流水灯

## Slide 13: 实验的具体要求及注意事项：
1. 各单元电路的电源要求连在一起；
2. 布局、布线要规范。要求：电源线用红色线，地线用黑色，信号线用其它颜色。
6. 实验结果的记录要求规范。
3. 输入信号用正方波（TTL OUT）。
4. 用示波器观察波形时，用DC耦合输入方式。
5. 画输入、输出波形时，要求上、下排列。

## Slide 14
＋5V
接地

## Slide 15: 2-4线译码器、OC门和 555 触摸灯电路

## Slide 16
1. 集成逻辑门的应用： P158
对发光二极管D：
取正向导通压降VF＝1.5V，导通电流IF=2mA进行计算。

## Slide 17: 学习要求：
掌握TTL、CMOS与非门电路的主要参数及测试方法、OC门、TS门的“线与”功能；
熟悉仪器的使用方法
5.1 集成逻辑门的特性测试

## Slide 18: 5.1 集成逻辑门的特性测试
一、TTL门电路的主要参数及使用规则
1. TTL与非门电路的主要参数
2. TTL器件的使用规则
二、CMOS门电路的主要参数及使用规则
1. CMOS与非门电路的主要参数
2. CMOS器件的使用规则
三、集电极开路（OC）门的特性

## Slide 19: 一、TTL门电路的主要参数及使用规则
1. TTL与非门电路的主要参数
静态功耗PD:
输出高电平VOH :
输出低电平VOL :
扇出系数NO :

## Slide 20: 一、TTL门电路的主要参数及使用规则
1. TTL与非门电路的主要参数
平均传输延迟时间tpd :
直流噪声容限VNH和VNL :
tPLH
50%
50%
50%
50%
tPLH
输入
同相输出
tpd= (tPLH+tPHL)/2
tpd的数值很小，一般为几纳秒至几十纳秒。
指输入端所允许的输入电压变化的极限范围。
VNH= VOH min–VIH min
VNL= VIL max–VOL max

## Slide 21: 一、TTL门电路的主要参数及使用规则
2. TTL器件的使用规则
电源电压+VCC: 只允许在+5V±5%范围内，超过该范围可能会损坏器件或使逻辑功能混乱。
电源滤波 TTL器件的高速切换，会产生电流跳变，其幅度约4mA~5mA。该电流在公共走线上的压降会引起噪声干扰，因此，要尽量缩短地线以减小干扰。可在电源端并接1个100F的电容作为低频滤波及1个0.01F~0.1F的电容作为高频滤波。

## Slide 22: 2. TTL器件的使用规则
输出端的连接 不允许输出端直接接+5V或接地。除OC门和三态(TS)门外，其它门电路的输出端不允许并联使用，否则，会引起逻辑混乱或损坏器件。
输入端的连接 输入端串入1只1k~10k电阻与电源连接或直接接电源电压+VCC来获得高电平输入。直接接地为低电平输入。
或门、或非门等TTL电路的多余的输入端不能悬空，只能接地；
与门、与非门等TTL电路的多余输入端可以悬空(相当于接高电平)，但易受到外界干扰，可将它们接+VCC或与其它输入端并联使用，输入端并联时，从信号获取的电流将增加。

## Slide 23: 二、CMOS门电路的主要参数及使用规则
1. CMOS与非门电路的主要参数
电源电压+VDD:
静态功耗PD :
输出高电平VOH :
输出低电平VOL:
扇出系数NO :

## Slide 24: 二、CMOS门电路的主要参数及使用规则
1. CMOS与非门电路的主要参数
平均传输延迟时间tpd : CMOS电路的平均传输延迟时间比TTL电路的长得多，通常tpd200ns。目前74HC系列与TTL基本相当
直流噪声容限VNH和VNL : CMOS器件的噪声容限通常以电源电压+VDD的30%来估算。
当+VDD= +5V时，VNH VNL=1.5V，可见CMOS器件的噪声容限比TTL电路的要大得多，因此，抗干扰能力也强得多。
提高电源电压+VDD是提高CMOS器件抗干扰能力的有效措施。

## Slide 25: 2. CMOS器件的使用规则
电源电压+VDD:电源电压不能接反，规定+VDD接电源正极，VSS接电源负极(通常接地)。
二、CMOS门电路的主要参数及使用规则
输出端的连接：输出端不允许直接接+VDD或地，除三态门外，不允许两个器件的输出端连接使用。
输入端的连接：输入信号Vi应为VSS≤Vi≤VDD，超出该范围会损坏器件内部的保护二极管或绝缘栅极，可在输入端串接一只限流电阻(10~100 ) k ；
工作速度不高时，允许输入端并联使用。
多余的输出端不能悬空，应按逻辑要求直接接+VDD或VSS(地)；

## Slide 26: 2. 集电极开路门(OC门)
TTL
电路
TTL
电路
D
C
B
A
T
1
T
2
V
CC
R
P
L
三、集成逻辑门的基本应用
RL
A
B
C
D
&
VCC
应用时输出端要接一上拉负载电阻 RL 。

## Slide 27: 三、集电极开路（OC）门的特性
因OC门输出端是悬空的，使用时一定要在输出端与电源之间接一电阻RL。
VOL
n个OC门线与驱动TTL门电路
IIL
IIL
IL
IOL
VOH
VOH
IOH
集电极开路门(OC门)

## Slide 28
OC门
对发光二极管：
取正向压降VF＝1.5V，取电流IF=2mA进行计算。

## Slide 29: 发光二极管驱动
发光二极管和普通二极管一样都具有单向导电性，正向导通时才能发光，光的亮度随导通电流增大而增强。
各种颜色发光二极管所需正向导通电压VF如下表所示。
需注意发光二极管的导通电流IF不能太大（小于20mA），否则会损坏。使用时应在LED电路中串接限流电阻R，其阻值由下式计算：
发光二极管导通电流一般为2mA～10mA。

## Slide 30: 发光二极管驱动
电路能否正常工作？为什么？

## Slide 31: 实验的具体要求及注意事项：
1. 集成逻辑门 P158
信号源用TTL OUT端子；
电源（＋5V），核对无误，再接入！
观察波形时，示波器用直流耦合输入方式；
验收时，要有RL、 RD的计算过程;
用坐标纸画出vi、vo、vo1、vo2的波形并标出VOH、VOL的值；
画出逻辑电路图（应标上管脚号）;

## Slide 32
P158

## Slide 33
设计要求（见框图）：
请用触发器和逻辑门设计并组装一个模4的计数器；
用逻辑门设计并组装一个“2-4线译码器”（见真值表）；
译码器的输出接发光二极管，每次只允许一只发光管亮，使发光二极管轮流发光；
2. 触发器与逻辑门应用电路设计:P165
2-4线译码器真值表

## Slide 34
集成D触发器介绍
(1) 集成双D触发器74LS74
RD
SD
D
CP
Q
Q
RD
SD
D
CP
Q
Q
Vcc(+5V)
GND(地)
74LS74功能表见书 P163 P153

## Slide 36
实验的具体要求及注意事项：
2. 触发器与逻辑门应用电路设计
发光二极管的导通电流不能太大，否则会损坏。使用时应在LED电路中串接限流电阻R。
验收时，要有设计过程;
画出逻辑电路图（应标上管脚号）;
实验现象及测试结果记入自拟表格中。
将电路CP 改为1kHz输入，示波器用直流耦合输入方式，用Y3作为触发信源，用坐标纸画出EN=0时CP、Q1、Q0和译码器输出波形，注意波形的时序关系，并总结观察多个相关信号时序关系的方法。

## Slide 37: 用示波器观察多个波形的方法
被观察的两个信号必须是相关（同源）的；
正确设置好示波器的触发方式：
        触发信源：内触发（CH1、CH2）
        外触发（EXT）
        触发电平
        触发斜率：上升沿触发、下降沿触发
示波器屏幕上波形能够稳定显示的条件？

## Slide 38: 触发的正确设定 —— 三要素
1.信源
3.触发斜率
2.触发电平
波形不能稳定显示的常见问题：
2.信源选择： CH1未加信号，信号CH2，信源选择CH1
1.触发电平：在信号变化范围外

## Slide 39
2. 观测3个以上的波形，应该如何操作？
应将所有波形与频率最低的波形比较！
正确的操作：
 选择频率最低的信号2Q  CH1显示
 触发信源选择 CH1
 其它信号CP、1Q分别送 CH2显示
错误的操作：
①观察CP和Q1
②观察CP和Q2

## Slide 40
观察计数器的波形时，触发斜率应选上升沿还是下降沿？
加法计数器  应选下降沿触发
减法计数器  应选上升沿触发

## Slide 41: 本次课程的实验内容
OC门实验 （P158 任务7）
流水灯电路设计（P165 任务2）
---使用 7474 及与非门
提高：使用verilogHDL编程实现模16可逆计数流水灯