## Slide 1
华中科技大学 电子与信息工程系
王振
电子线路设计、测试与实验

## Slide 2
华中科技大学电子与信息工程系
王振
EDA软件使用与组合逻辑设计

## Slide 3: 数字部分第一次课程
1
使用ISE工具进行EDA设计的方法
本次课程实验内容
NEXYS4开发板说明（简介/自学）
Verilog基础语法（简介/自学）

## Slide 4
使用ISE工具进行EDA设计的方法
1

## Slide 5: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
XilinxFPGA的开发流程

## Slide 6: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
新建工程
（1）开启ISE14.7软件: 开始程序Xilinx Design Tools  Xilinx ISE Design Suite 14.7ISE Design Tools32bit Project Navigator,会出现ISE14.7 的画面.（也可以单击桌面图标进入）

## Slide 7: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
新建工程
（2）在 ISE14.7 软件环境下,开启一个新的工程: File  New Project.

## Slide 8: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
新建工程
（3）单击next,下一个画面就是设定硬件FPGA的参数
请对照实验板芯片系列进行选择

## Slide 9: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
新建工程
（4）点击next. 此时出现此项目所有设定的信息，若需重新设定,则可back. 若无误,则按finish

## Slide 10: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
2.创建新的Verilog源文件
（1）此时出现一个项目的框架,可以允许使用者开始进行项目的设计.
（2）创建新的设计文件: ProjectNew Source;选择Verilog Module,并设定文件名称为led

## Slide 11: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
2.创建新的Verilog源文件
（3）点击next,出现New Source Wizard,设定此设计的输出输入信号.

## Slide 12: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
2.创建新的Verilog源文件
（4）点击next,出现Summary,设点击finish,完成此设计的输出输入信号定义

## Slide 13: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
2.创建新的Verilog源文件
（5）点击finish;此时项目加入此模块之后,在Sourcees 的窗口中会出现led.v 的编辑窗口.
（6） 在Project Navigator右边的工作区可以看到LED.v的文件内容,此时可以修改或改变设计内容,在修改完成之后,利用FileSave来储存文件.
（7）在撰写LED.v 内容之时,可以參考ISE所附的语言模板Language Template. 在本实验中我们需要了解计数器模块，点击软件界面上方的语言模板的快捷键，然后选择“Verilog _ Synthesis Constructs _ Coding Examples _ Counters”，然后选择所需的计数器类型以做参考。

## Slide 14: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
实验代码如下：
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 12:07:24 06/21/2011
// Design Name:
// Module Name: led
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
module led(
input clk,
input reset,
output [3:0] led_out
);
reg [26:0] counter;
always @(posedge clk)
begin
if (reset)
counter <= 0;
else
counter <= counter + 1;
end
//assign led_out = counter[3:0]; // 仿真时将counter的低4位传给led_out以提高频率，加快仿真速度
assign led_out = counter[26:23]; // 实际下载时将counter的高4位传给led_out以降低频率，看到led灯闪烁
endmodule
//assign led_out = counter[3:0];
// 仿真时将counter的低4位传给led_out以提高频率，加快仿真速度
assign led_out = counter[26:23];
// 实际下载时将counter的高4位传给led_out以降低频率，看到led灯闪烁

## Slide 15: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（1）双击Synthesize - xst进行编译纠错,以确认设计的正确与否。
（2）点开综合选项，双击View RTL Schematic，并选择Start with a schematic of the top-level block选项

## Slide 16: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（3）点击OK，出现设计的整个电路模块图

## Slide 17: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（4）直接双击电路顶层，查看内部电路模块

## Slide 18: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（5）如果需要查看设计内部具体有哪些实际资源组成，则可以点开综合选项，双击“view technology schematic”

## Slide 19: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（6）点击OK，出现设计顶层

## Slide 20: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（7）直接双击顶层电路，则可以看到设计的内部电路是由哪些资源组成的。

## Slide 21: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
3.编译检查并查看电路
（8）在Processes的窗口中,直接以鼠标双击Generate Programming File 的选项.此时ISE 会自动执行并产生可以下载的.bit 类型文件,此步骤是最直接验证设计工作的正确性与否.---可以等待仿真验证后再执行。
（9）若在每一个步骤后都出现绿色的打勾,代表程序成功跑完而没有错误和警告。若有黄色的警告，一般可以忽略。若有一个程序都出现红色打叉[X]的符号,代表有错误,可以依显示结果来侦错. ---可以等待仿真验证后再执行。

## Slide 22: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.设计仿真
(1) 点击led HDL文件,创建一个新的测试平台源文件: Project New Source.在源文件向导里, 点击Verilog Test Fixture 作为源文件类型, 输入文件名称为test.

## Slide 23: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.设计仿真
(2) 一直点击next,直到点击finish,自动生成test.v的测试模板,在此基础上编辑输入激励：时钟周期设定为10ns，复位信号为高持续500ns后，再将复位信号置低。

## Slide 24: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.设计仿真
在实际烧录FGPA之前，为了验证设计的正确性,可以先利用测试模板(Testbench)来验证设计的正确性。在这里请注意一下，为了加快仿真进程，仿真时将counter的低4位传给led_out以提高频率，更快地看到输出仿真结果。这时，将代码led.v的第37行使能，第38行不使能，然后保存。

## Slide 25: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.设计仿真
(3) 保存test.v。选择sources for Simulation
双击“Behavior Check syntax”。

## Slide 26: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.设计仿真
(4) 双击Simulate Behavioral Model ,ISE仿真器打开并开始仿真, ,将图形界面缩小到合适的界面，其仿真结果如图所示:

## Slide 27: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.设计仿真
(5) 我们也可以查看设计的内部信号。添加内部信号的步骤是: 在Isim的Instances and Processes窗口中点选test,然后点击UUT，在object窗口则会出现全部信号：

## Slide 28: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.创建约束
（1）设定I/O 脚的位置,可以利用LED.UCF 来设定I/O 脚的位置,以得到正确的输出文件.
Project  New Source. 设定输入的文件格式为Implementation Constraints File, 文件名称为led(自动储存为led.UCF)

## Slide 29: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.创建约束
（2）一直点击next，最后按finish
（3）选择source for Implementation选项
（4）点选Sourcees窗口内的led.ucf,点击processess窗口里的user constraints，双击edit constraints（txt），输入后储存文件. 其中,“LOC”代表管脚定义，相关管脚定义请参考实验板使用手册Basys2_rm.pdf或参照表4.3.1；“IOSTANDARD”代表电平标准，实验中设定为LVCMOS33；“SLEW”代表信号的翻转速率，有fast和slow之分，默认是slow，时钟信号clk变化比较快可设定为fast。

## Slide 30: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.创建约束
( 5）在执行设计之前，需将之前我们仿真时修改的代码给还原，将代码led.v的第37行去能，第38行使能，然后保存。
(6) 重新执行Generate Programming File, 确认设计无误（即确认所有步骤后均出现绿色的打勾,表示无错或至少没有步骤出现红色打叉[X]的符号,表示没有不可容忍的错误）。

## Slide 31: 使用ISE工具进行EDA设计的方法
流水灯设计举例
4.下载设计到实验板
(1) 在完成设计验证之后,就可以将led.bit 写入到FPGA 内部,此时连接BASYS2实验板的USB下载线到PC机，并打开NEXYS4实验板上的电源开关，在PC机桌面点击“开始->Digilent->Adept ->adept”，打开专门的下载工具。
(2)通过adept软件找到设计所在的目录，将最终生产的FPGA下载文件下载到实验开发板中。
(3)通过观察led灯的变化情况来验证设计的正确性

## Slide 32
本次课程实验内容
2

## Slide 33: 本次课程实验内容
实验1：EDA软件使用与组合逻辑设计
时间周次：1,2
要求L1：
  由教师指定按座位号分别实现下列项目之一
  1位2选1数据选择器（p226实验任务一）
  一位大小比较器（三灯指示，大于，等于，小于）
  3线-8线译码器
  8线-3线编码器
  验收相关电路的仿真与下载实现结果
实现功能，完成设计、仿真和实现

## Slide 34: 本次课程实验内容
实验报告要求
实验名称
实验任务及要求
实验条件（实验仪器、软件、实验板等）
电路的设计过程：
  组成框图、工作原理
  电路设计（或源代码及注释）及仿真波形
调试过程：
  调试步骤
  调试中碰到的问题及解决方法
  最后观察到的实验结果
实验的收获、体会与改进建议（含对实验课程看法）

## Slide 35
NexyS4开发板学习（自学）
3

## Slide 36: NEXYS4开发板简介

## Slide 37
Verilog语法简介（自学）
4

## Slide 38: 谢谢观看