## Slide 1: 数字电路考前点睛
主讲人：张业政

## Slide 2: 目录
数制与编码
逻辑表达式
组合逻辑
时序逻辑
存储器
脉冲波形
数模、模数转换器

## Slide 3: 第一节：数制与编码
十进制与二、八、十六进制互转
二、八、十六进制的联系
原码、反码、补码
BCD（二-十进制）码
格雷码

## Slide 4: 十进制与其他数值的互转
十进制转X进制；
整数和小数分别转换。
整数部分使用基数除法，每次提取余数；
小数部分使用基数乘法，每次提取整数部分。
例题1：将十进制数25.562转化为二进制数，要求误差不大于2^(-6)。
例题2：将十进制数132.125转化为十六进制数。
（11001.100100)B
(84.2)H

## Slide 5
例题1：将十进制数25.562转化为二进制数，要求误差不大于2^(-6)。
例题2：将十进制数132.125转化为十六进制数。
（11001.100100)B
(84.2)H

## Slide 6: 十进制与其他数值的互转
X进制转十进制：
求X进制数各位的加权和
例题1：将二进制数10.01转化为十进制数。
例题2：将十六进制数FE.6转化为十进制数。

## Slide 7
例题1：将二进制数10.01转化为十进制数。
例题2：将十六进制数FE.6转化为十进制数。
254.35
4.25

## Slide 8: 二、八、十六进制的联系
四位二进制数相当一位十六进制数。
三位二进制数相当一位八进制数。
所以可以直接进行二-十六进制、二-八进制的互转

## Slide 9
例题1：将十六进制数FE.6转化为二进制数。
例题2：将八进制数5.3转化为二进制数。

## Slide 10: 原码、反码、补码
原码：最高位是符号位，剩下的是数值位，最高位为1表示负数，最高位为0表示正数
反码：
+：等于原码
- ：其绝对值的原码逐位取反
补码
+：等于原码
- ：其绝对值的原码逐位取反再加一

## Slide 11
例题1：将十进制数19用六位原码、反码、补码表示。
例题1：将十进制数 -19用六位原码、反码、补码表示。
010011
110011
101100
101101

## Slide 12: BCD码
Notes: 内在规则：
8421就是取的0-15二进制的前十个
2421码的前五个，最高位是0
5421码的前五个，最高位是0
余三码是取的二进制0-15的中间十个
余三循环码是取的格雷码0-15的中间十个

## Slide 13
例题1：将十进制数74转化为8421码
例题2：将8421码000101001001.10011转化为十进制码
01110100
149.98

## Slide 14: 格雷码
循环码：相邻代码之间仅有一位取值不同，并且0和最大数之间也只有一位不同

## Slide 15
例题1：11010转化为格雷码
例题2：将格雷码110111转化为二进制码
10111
100101

## Slide 16: 第二节：逻辑表达式
逻辑运算性质
卡诺图化简法

## Slide 17: 逻辑运算性质
基本的逻辑运算：与、或、非
其他逻辑运算：异或、与非等

## Slide 18: 逻辑运算性质
常用的逻辑运算性质（交换律和结合律省略）
分配律：C(A+B)=AC+CB A+BC=(A+B)(A+C)
互补律：
反演律：
吸收律：

## Slide 19: 逻辑运算性质
任何逻辑表达式都可以化为最小项之和（或最大项之积）
N个变量的表达式有个最小项（最大项）
可以对最小项进行编号
L(A,B,C)=
比如的编号是011（十进制3）

## Slide 20
例题1：把逻辑函数
化简为最小项表达式。
L=(AB+A’B’+C’)’+AB
=(AB)’(A+B)C+AB
=AB’C+A’BC+AB
=BC+AC+AB

## Slide 21: 卡诺图化简法
卡诺图可以把任意表达式化成最简单的形式。
卡诺图的横纵轴是用格雷码表示的，每个格子表示一个最小项
几何位置相邻的最小项在逻辑上也是相邻的

## Slide 22
例题1：将逻辑函数
化简
例题2：用卡诺图将逻辑函数
化简

## Slide 23: 第三节：组合逻辑
组合逻辑电路分析
组合逻辑电路设计
设计举例

## Slide 24: 组合逻辑分析方法
列出各个输出的表达式
化简表达式
列真值表
确定功能
分析下面的逻辑电路

## Slide 25
X=ABC+A’B’C+A’BC’+AB’C’
Y=AB+AC+BC

## Slide 26: 组合逻辑设计方法
列真值表
写逻辑表达式
化简表达式
检查竞争-冒险
画图

## Slide 27: 例题：房间里有一盏灯，当主控开关打开或辅控开关打开且门打开时亮，设计电路。
真值表
得出表达式
化简表达式
画图
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 28
集成芯片：74HC138（译码器）

## Slide 29
数据选择器
由控制信号决定哪一个输入被送到输出
使用香农展开定理解决数据选择器问题
问题：使用一个二选一选
择器实现L=A’C’+A’B+BC’

## Slide 30: 第四节：时序逻辑
锁存器与触发器
同步时序逻辑电路分析
同步时序逻辑电路设计
异步时序逻辑电路分析
集成电路芯片

## Slide 31: 锁存器与触发器
在时钟信号满足某种条件时触发状态变化
SR锁存器
D锁存器
D触发器
JK触发器
T触发器
T’触发器

## Slide 32: 同步时序逻辑分析方法
列激励方程
利用激励方程列状态转换方程
列输出方程
列出状态转换表
画状态图
同步时序逻辑电路分米利型和穆尔型

## Slide 33: 分析电路
A |  |  | Z |  | 
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 34: 同步时序逻辑设计方法
根据需求画出状态图
根据状态图画状态转换真值表
根据真值表写出状态转换方程组和输出方程组
4. 检验自启动能力
5. 画电路图

## Slide 35: 设计同步时序逻辑电路
A |  |  | Z |  | 
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 36: 异步时序逻辑分析方法
列时钟方程
列激励方程
利用激励方程列状态转换方程
列输出方程
列出状态转换表
列转换表需要依照触发器被触发的顺序
依次推出每个时钟变量是否触发。
6. 画状态图

## Slide 37: 第七节：存储器
ROM
RAM
使用存储器构建电路

## Slide 38: ROM、RAM存储器
计算存储器的容量
扩展存储器
计算实现逻辑函数的容量
使用存储器实现逻辑函数

## Slide 39: 第六节：脉冲波形
单稳态电路
施密特触发器
多谐振荡电路

## Slide 40: 单稳态电路
输入脉冲后，输出长度一定的脉冲

## Slide 41: 施密特触发器
输入信号到达某一电压值时输出电压发生跳变。
输入信号在增大减小的过程中跳变电压是不同的。

## Slide 42: 多谐振荡电路
不需要输入信号，自行产生一定频率和幅值的矩形波。

## Slide 43: 第七节：AD转换
A/D转换
D/A转换

## Slide 44: 倒T形电阻网络D/a转换器

## Slide 45: 权电流D/a转换器

## Slide 46: 电阻串联分压式D/a转换器

## Slide 47: 并行比较a/D转换器（闪速型A/D转换器）

## Slide 48: 逐次比较A/D转换器
从高位开始，每次设定一位为1，再转化为模拟量和输入电压比较，如果输入电压更大，这个1就保持，否则把这个1设为0。
即逐步逼近输入电压

## Slide 49: 双积分型A/D转换器
由于两次积分的时间与电压大小成反比
固定第一次积分时间与第二次积分电压，并记录第二次积分时间（数字量），可以计算出第一次积分电压（数字量）

## Slide 50: 第八节：Verilog
语法
组合逻辑
时序逻辑

## Slide 51: 时序逻辑推荐的建模方式

## Slide 52: 提问环节