## Slide 1: 数电考前复习
信卓2001 陈杰

## Slide 2: 目录
一、必备基础（章节：1、2、4、5、6）
二、零碎考点（填空，理解记背）
三、试卷

## Slide 3: 一、必备基础——第一章 概论
数制：
十进制 (XXXX)D
二进制 (XXXX)B
八进制 (XXXX)O
十六进制 (XXXX)H 或0xXXXX

## Slide 4: 一、必备基础——第一章 概论
◎数制转换
整数转换
十进制小数转二进制小数

## Slide 5: 一、必备基础——第一章 概论
◎格雷码与二进制的转换
二进制转格雷码：
格雷码转二进制：
◎十进制转8421BCD
例如:(157.63)D的8421BCD码
1→(0001)8421BCD
5→(0101)8421BCD
7→(0111)8421BCD
6→(0110)8421BCD
3→(0011)8421BCD
所以(157.63)D可以写为
(0001 0101 0111.0110 0011)8421BCD

## Slide 6: 一、必备基础——第一章
◎原码反码补码
正数：原码=反码=补码
负数：原码数值位求反→反码，反码+1→补码
例如： 负数：1 110
反码：1 001
补码：1 010
◎n位带符号二进制数范围：
原码：-(2n-1-1) ~ +(2n-1-1)
反码：-(2n-1-1) ~ +(2n-1-1)
补码：- 2n-1 ~ +(2n-1-1)

## Slide 7: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎逻辑代数：
易忘的几个公式:
反演： 对偶：

## Slide 8: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
反演： 对偶：
例如：

## Slide 9: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
最小项mi，例如：
最小项之和为1；
最大项Mi，例如：
最大项之积为0；
关系：
◎卡诺图

## Slide 10: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎硬件描述语言Verilog HDL
基本语法规则同C语言
常考点：
◎优先级：非＞与＞或（~＞&＞|）

## Slide 11: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写

## Slide 12: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写

## Slide 13: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写

## Slide 14: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写
异步清零 / 复位

## Slide 15: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写

## Slide 16: 一、必备基础——第二章 逻辑代数与硬件描述语言
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写
没有分号！

## Slide 17: 一、必备基础——第四章 组合逻辑电路
竞争：一个逻辑门的两个输入端的信号同时向相反方向变化，而变化时间有差异的现象
冒险：由竞争而可能产生输出干扰脉冲的现象
根本原因：有时延！
是否会产生竞争冒险：
逻辑表达式：判断会不会出现

## Slide 18: 一、必备基础——第四章 组合逻辑电路
◎典型组合逻辑电路
编码器
译码器/数据分配器
数据选择器
数值比较器
半加、全加、减法器
知道简单的原理、芯片级联、应用即可
考试会给功能表
组合逻辑电路分析：
1、根据电路写输出逻辑表达式，并化简
2、列真值表
3、根据真值表分析功能
组合逻辑电路设计：
1、根据功能列真值表
2、根据真值表利用卡诺图化简逻辑表达式

## Slide 19: 一、必备基础——第五章 锁存器、触发器
◎锁存器（电平触发）
SR锁存器：约束条件 SR=0 （与非门、或非门构成的都得满足这个约束）
D锁存器：没有约束，不存在非定义状态
◎触发器（边沿触发）

## Slide 20: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
米利型 (输出与输入和状态有关)
同步
穆尔型 (输出只与状态有关)
时序逻辑电路
异步

## Slide 21: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
同步时序逻辑电路的分析
1、激励方程（触发器输入端的方程）
转换方程（Qn+1与Qn的方程）
输出方程（输出的方程）
2、画状态转换表，并化简
3、状态转换图
4、功能分析

## Slide 22: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
典型时序逻辑电路：
寄存器/移位寄存器
◎考点：
1、n位移位寄存器，经过n个CP脉冲后n个数可以全部移入寄存器；
再经过n-1个CP脉冲后可将这n个数串行输出
x0

## Slide 23: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
2、计数器
最基本的原理：一个触发器可以实现二分频

## Slide 24: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
2、计数器
用计数器构成其他模数的计数器
例如：用4位的计数器74LVC161构成模9计数器
反馈清零法

## Slide 25: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
反馈置数法

## Slide 26: 一、必备基础——第六章 时序逻辑电路
2、计数器
环形计数器：
a、基本环形计数器，n位环形计数器有n个状态
b、扭环形计数器，n位扭环形计数器有2n个状态

## Slide 27: 二、零碎考点——第三章 逻辑门电路
最广泛、占主导的集成电路
是数字电路的主流技术工艺
1、CMOS 用于超大、甚大规模集成电路 功耗电容
静态功耗低 ； 动态功耗高 负载电容
供电电源
信号频率
用于中大规模集成电路
2、TTL 静态功耗高；动态功耗低
3、MOS管的工作区：截止区、饱和区、可变电阻区
4、与非门：P并N串
或非门：P串N并
5、漏极开路门(OD门)可以实现线与

## Slide 28: 二、零碎考点——第三章 逻辑门电路
6、三态门的输出：高电平、低电平、高阻态
7、三态门的作用：①实现总线传输（要求：任何时刻只有一个使能端为有效信号）
②实现信号的双向
8、输入输出逻辑电平

## Slide 29: 二、零碎考点——第三章 逻辑门电路
9、门电路多余输入端不能悬空
与门/与非门：接电源或与其他输入端并联
或门/或非门：接地或与其他输入端并联
10、不同系列的逻辑器件混合使用，要考虑是否匹配：
首先要考虑门电路的输入输出电平是否超过数据手册规定的极值
第二要考虑逻辑电平的兼容性问题，驱动器件的电压必须满足负载器件要求的高/低电平的输入电压范围
第三要考虑逻辑门电路的扇出问题，即驱动器件必须能对负载器件提供足够的灌电流或拉电流

## Slide 30: 二、零碎考点——第四章 组合可编程逻辑器件
PLD通过与或阵列的编程实现逻辑功能
PROM：‘与’固定，‘或’编程
PLD PLA：‘与’编程，‘或’编程——只能实现组合逻辑函数
PAL：‘与’编程，‘或’固定——加D触发器可以实现时序逻辑

## Slide 31: 二、零碎考点——第六章 简单的时序可编程逻辑器件
GAL：‘与’编程，‘或’固定
时序可编程逻辑器件 CPLD
FPGA

## Slide 32: 二、零碎考点——第七章 半导体储存器
SRAM：用锁存器存0/1
RAM DRAM：用电容存电荷表示0/1，需要定时刷新
(易失) (结构简单，集成度更高)
ROM 固定ROM
(不易失)
PROM
PROM EPROM(光可擦除)：SIMOS管，用紫外线或x射线照射
E2PROM(电可擦除)：Flotox MOS管
Flash Memory(快闪储存器)：快闪叠栅MOS管，擦除和写入是分开的，写入前首先进行擦除

## Slide 33: 二、零碎考点——第七章 半导体储存器
存储容量=字数x位数=2地址输入位数x数据输出位数 bit
单位换算：1Kbit=210bit;
1Mbit=220bit;
1Gbit=230bit;
1Byte=8bit

## Slide 34: 二、零碎考点——第八章 CPLD和FPGA
 | CPLD | FPGA
编程机理 | E2PROM/快闪存储器 | SRAM(外部用PROM保存编程数据)
逻辑单元 | 可编程“与-或”阵列 | 查找表(LUT)
包含资源 | 逻辑块 可编程内部连线 I/O单元 | 可编程逻辑块 可编程连线资源 可编程I/O模块
功能 | 完成控制逻辑 | 能完成比较复杂的算法
速度 | 快 | 慢
集成度 | 低 | 高

## Slide 35: 二、零碎考点——第九章 脉冲波形的变换与产生
1、单稳态触发器（只有一个稳态）：
a、触发脉冲作用下会从稳态变到暂稳态
b、暂稳态一段时间后变会稳态
c、暂稳态持续时间由RC延时环节参数值决定
分类：
不可重复 可重复
应用：
定时、延时、噪声消除(噪声宽度＜脉冲宽度＜信号宽度)

## Slide 36: 二、零碎考点——第九章 脉冲波形的变换与产生
2、施密特触发器（双稳态）：
（模电学过）
分类：
反相 同相
应用：
波形变换、波形整形与抗干扰、幅度鉴别

## Slide 37: 二、零碎考点——第九章 脉冲波形的变换与产生
3、多谐振荡器（没有稳态，有两个暂稳态）：
电路由开关器件和反馈延时环节组成
应用：
可以作时钟信号

## Slide 38: 二、零碎考点——第十章 ADC与DAC
DAC:
倒T形：
以8位D/A为例：
单极性：
双极性(-1/2VREF)：
分辨率：
转换精度：误差的最大值（误差分类：比例系数误差；失调误差；非线性误差）
应用：增益放大电路、脉冲波形产生电路

## Slide 39: 二、零碎考点——第十章 ADC与DAC
ADC：
1、过程
取样：取样信号频率fs，输入信号最高频率分量fimax，要求：fs≥2fimax
保持
量化：量化误差ε属于原理误差，无法消除
舍尾取整|εmax|=1LSB
四舍五入|εmax|=1/2LSB（误差更小）
编码
并行比较型A/D：最快，复杂度最高
直接A/D 逐次比较型A/D
2、A/D分类 (快)
间接A/D :双积分型A/D：最慢，抗工频干扰强
(慢)
3、分辨率：
4、n位并行比较型A/D要2n-1个比较器和触发器
5、n位逐次比较型A/D每转换一次至少经过n个时钟周期

## Slide 40: 三、试卷
数电课程考试题型：
一、填空题；
二、逻辑化简（代数法、卡诺图法）；
三、根据电路（组合或时序）以及输入信号画波形；
四、组合逻辑电路设计与分析；
五、时序逻辑电路设计与分析（含verilog语言）；
六、综合应用题

## Slide 41: 三、试卷

## Slide 42: 三、试卷

## Slide 43: 三、试卷
三态

## Slide 44: 三、试卷
输入低电平：0~0.8V
输入高电平：2.0~3.3V
输出低电平：0~0.2V
输出高电平：3.1~3.3V
0 未定义
3.1~3.3V

## Slide 45: 三、试卷
悬空

## Slide 46: 三、试卷
(65)D=(1000001)B
0

## Slide 47: 三、试卷

## Slide 48: 三、试卷
5

## Slide 49: 三、试卷

## Slide 50: 三、试卷
6'h25=2*16+5*1=(37)D=(0011 0111)8421BCD

## Slide 51: 三、试卷
24=16

## Slide 52: 三、试卷
225＜50M＜226

## Slide 53: 三、试卷
1/50*40%=0.008ms=8us

## Slide 54: 三、试卷

## Slide 55: 三、试卷
整流器

## Slide 56: 三、试卷

## Slide 57: 三、试卷
29＜100/0.1＜210

## Slide 58: 三、试卷

## Slide 59: 三、试卷
1 0 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1

## Slide 60: 三、试卷

## Slide 61: 三、试卷

## Slide 62: 三、试卷

## Slide 63: 三、试卷

## Slide 64: 三、试卷
1

## Slide 65: 三、试卷

## Slide 66: 三、试卷

## Slide 67: 三、试卷

## Slide 68: 三、试卷

## Slide 69: 三、试卷
Q[2]&Q[1]&~Q[0]|~Q[2]&~Q[1]&Q[0]
4
6
7
3
1
0
4
0
1
6
7
3

## Slide 70: 三、试卷

## Slide 71: 三、试卷
PE：同步置数端，低电平有效
1
1
1000→1001→1010→1011→1100

## Slide 72: 三、试卷

## Slide 73: 三、试卷

## Slide 74: 三、试卷
26
27
27+26
28
27+26
0.5
1
1.5
2
1.5

## Slide 75: 三、试卷

## Slide 76: 三、试卷
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0x18
0x3c
0x7e
0xff
0x18
0x18
0x18
0x18

## Slide 77: 三、试卷
T=1/50
t=T/8
fOSC=8f=400Hz

## Slide 78: 三、试卷
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0

## Slide 79
考试一定要细心+耐心！
祝大家取得满意的成绩！