## Slide 1
电子线路设计与测试
音响放大器设计实现（P129）

## Slide 2
基本要求
  教材4.7.7设计任务——音响放大器的设计、安装、调试、测试（不含电子混响）。
  完成MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》模块八的测验题。
选做
  音调控制电路幅频响应调节特性仿真。
预习
  阅读教材3.5节、4.7节，学习MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》的模块八。
音响放大器设计实现

## Slide 3: 一、实验目的
掌握音响放大器的设计方法与电子线路系统的装调技术
掌握电路主要性能参数的测试方法

## Slide 4: 二、设计任务与要求
设计、安装、调试、测试音响放大器
不失真地放大语音信号。其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗。
控制放大电路的频带
给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率
话筒的输出信号一般只有5mV左右，而输出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的话筒如20Ω，200Ω等)

## Slide 5: 二、设计任务与要求
设计、安装、调试、测试音响放大器

## Slide 6: 二、设计任务与要求
功能要求：
  具有话音放大、音调控制、音量控制、卡拉OK伴唱等功能（不含电子混响）
已知条件：
  集成功放LM386（单电源工作） 1片
  20kΩ高阻话筒（输出信号为5mV） 1个
  集成运放NE5532 2片
  10Ω/2W负载电阻 1只
  8Ω/4W扬声器 1只
  音乐播放器（自备，如手机等）
  电源电压±9V（稳压电源提供，双电源）

## Slide 7: 二、设计任务与要求
技术指标要求：
  额定功率：Po≥0.3W（3%）
  负载阻抗：RL=10Ω（2W）
  频率响应：fL=50Hz，fH=20kHz
  输入阻抗：Ri>>20kΩ
  音调控制特性：1kHz处增益为0dB、125Hz和8kHz处有12dB的调节范围，AVL=AVH≥20dB。

## Slide 8: 二、设计任务与要求
测量内容与要求：
  测量音调控制特性，将测量数据填入表4.7.4中，在坐标纸上绘制音调控制特性曲线；
  测量频率为1kHz时的最大输出功率（ 要带10Ω/2W负载电阻 ）、电源提供的功率（由稳压电源的电压和电流读数值乘积获得）及整机电压增益AV，并计算整机效率。

## Slide 9: 三、验收要求
只进行系统级验收测试
验收设计过程与设计结果（电路图，参数），检查学生对系统各性能指标的测试数据、曲线记录
抽测部分性能指标（注意带2W的10欧姆电阻负载测试）
带音箱试听

## Slide 10
四、设计提示
对总增益进行合理分配
最大总增益
考虑到电路中要加入音量调节电路，所以最大总增益可以设计在400倍左右。

## Slide 11
四、设计提示
除集成功放LM386使用单电源工作外，其他运放均用双电源工作
语音放大器与混合前置放大器
改变R11、R12、R21、R22、R23的阻值，可以调整语音放大器与混合前置放大器的增益。

## Slide 12
四、设计提示
除集成功放LM386使用单电源工作外，其他运放均用双电源工作
音调控制电路

## Slide 13
四、设计提示
音调控制电路原理
低频时阻抗趋于无穷大

## Slide 14
四、设计提示
音调控制电路原理
高频等效电路
高频时阻抗趋于零
高频时阻抗趋于零

## Slide 15
四、设计提示
音调控制电路原理
高频提升
高频衰减
忽略信号通过它的正向传输
忽略信号通过它的正向传输

## Slide 16
四、设计提示
注意各级间信号的耦合方式，需要加隔直电容的地方要加隔直电容
一定要注意音量调节电位器（可调电阻）的接法
请仔细阅读实验指导书4.7节！！！

## Slide 17: 五、电路安装与调试技术
（1）合理布局，分级装调
音响放大器是一个小型电路系统，安装前要对整机线路进行合理布局
一般按照电路的顺序一级一级地布线
功放级应远离输入级
每一级的地线尽量接在一起
连线尽可能短，否则很容易产生自激。

## Slide 18: 五、电路安装与调试技术

## Slide 19: 五、电路安装与调试技术
安装前应检查元器件的质量
安装时特别要注意集成功放、运算放大器、电解电容等主要器件的引脚和极性，不能接错
安装一级调试一级，安装两级要进行级联调试，直到整机安装与调试完成。
建议先安装调试最后一级功率放大器。
（1）合理布局，分级装调

## Slide 20: 五、电路安装与调试技术
（2）电路指标测试

## Slide 21: 五、电路安装与调试技术
单级电路调试时的技术指标较容易达到，但级联后级间相互影响，可能使单级的技术指标发生很大变化，甚至两级不能进行级联。产生的主要原因：
一是布线不太合理，形成级间交叉耦合，应考虑重新布线；
二是级联后各级电流都要流经电源内阻，内阻压降对某一级可能形成正反馈，应在每个芯片电源引脚到地之间接电容去耦滤波电路。C一般用几百微法大电容与0.1F小电容相并联。还可以考虑采用单点接地法。
（3）振荡消除

## Slide 22: 五、电路安装与调试技术
由于功放输出信号较大，易对前级产生影响，引起自激。集成块内部电路多极点引起的正反馈易产生高频自激，常见高频自激现象如图所示。
可以加强外部电路的负反馈予以抵消，如功放级①脚与⑤之间接入几百皮法的电容，形成电压并联负反馈，可消除叠加的高频毛刺。
end
（3）振荡消除